# Государственный стандарт СССР ГОСТ 4.252-84
"Система показателей качества продукции. Строительство.
Здания мобильные (инвентарные). Номенклатура показателей"
(утв. и введен в действие постановлением Госстроя СССР
от 18 апреля 1984 г. N 52)

# Product Quality ratings system. Building.buildings. Nomenclature of characteristics

Срок введения с 1 января 1985 г.

Взамен ГОСТ 4.252-79

1. Настоящий стандарт распространяется на мобильные (инвентарные) здания (далее - здания), соответствующие требованиям ГОСТ 22853-83, и ГОСТ 25957-83 и устанавливает номенклатуру показателей качества зданий для применения ее при:

Взамен ГОСТ 22853-83 введен ГОСТ 22853-86 "Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия", утвержденный постановлением Госстроя СССР от 30 января 1986 г. N 11

разработке технической документации при проектировании зданий;

контроле показателей на различных этапах проектирования, изготовления и эксплуатации зданий;

аттестации;

разработке систем управления качеством;

разработке стандартов и нормативных документов.

2. Номенклатура показателей качества комплектующих изделий должна содержаться в соответствующих стандартах.

3. Для отдельных типов и видов зданий и их элементов, при соответствующем обосновании, номенклатура показателей может быть дополнена.

┌────────────────┬───────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование по-│Услов- │Метод     │        Применяемость показателя по видам решаемых задач    │

│казателя качест-│ное    │определе- ├──────┬─────────────────┬───────────┬──────────┬─────┬──────┤

│ва, единица  из-│обозна-│ния       │Разра-│ Проектирование  │Изготовле- │Эксплуата-│Упра-│Разра-│

│мерения         │чение  │          │ботка │                 │ние, аттес-│ция       │вле- │ботка │

│                │       │          │техни-│                 │тация      │          │ние  │стан- │

│                │       │          │ческо-├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┼────┬─────┤каче-│дартов│

│                │       │          │го за-│Карта│Тех- │Ката-│Прог-│Карта│Пас-│Инст-│ством│и нор-│

│                │       │          │дания │тех- │ни-  │лож- │рамма│тех- │порт│рук- │     │матив-│

│                │       │          │      │ни-  │чес- │ный  │и    │ни-  │    │ция  │     │ных   │

│                │       │          │      │чес- │кие  │лист │мето-│чес- │    │по   │     │доку- │

│                │       │          │      │кого │усло-│     │дика │кого │    │экс- │     │ментов│

│                │       │          │      │уров-│вия  │     │испы-│уров-│    │плуа-│     │      │

│                │       │          │      │ня  и│     │     │таний│ня  и│    │тации│     │      │

│                │       │          │      │каче-│     │     │     │каче-│    │     │     │      │

│                │       │          │      │ства │     │     │     │ства │    │     │     │      │

├────────────────┼───────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼──────┤

│Рациональность  │   -   │Экспертный│  +   │  +  │  -  │  -  │  -  │  +  │ -  │  -  │  +  │  -   │

│объемно-планиро-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│вочного  решения│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│здания  и  соот-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│ветствие     его│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│функциональному │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│назначению  (для│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│зданий вспомога-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│вспомогательно- │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│го, жилого и об-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│щественного наз-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│начения), балл  │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│                │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│Общая площадь на│   -   │Расчетный │  +   │  +  │  +  │  +  │  -  │  +  │ +  │  -  │  -  │  +   │

│единицу  измере-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│ния    основного│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│показателя  наз-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│начения  здания,│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│м2              │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│                │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│Воздухопроницае-│   G   │Расчетный │  -   │  +  │  -  │  -  │  +  │  +  │ -  │  -  │  +  │  +   │

│мость   (суммар-│       │измери-   │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│ная) здания, ог-│       │тельный   │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│раждающих   кон-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│струкций    (для│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│зданий вспомога-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│тельного, жилого│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│и  общественного│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│назначения),    │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│м3/ч            │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│                │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│Температура     │ тау_в │То же     │  +   │  +  │  -  │  -  │  +  │  +  │ -  │  +  │  +  │  +   │

│внутренней   по-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│верхности ограж-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│дений   в   зоне│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│теплопроводных  │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│включений   (для│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│зданий вспомога-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│тельного, жилого│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│и  общественного│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│назначения), °С │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│                │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│Удельные  тепло-│  q_к  │   "      │  +   │  +  │  -  │  -  │  +  │  +  │ -  │  -  │  +  │  +   │

│потери    здания│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│(для  контейнер-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│ных     зданий),│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│Вт/м3·°С        │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│                │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│Удобство  обслу-│   -   │Экспертный│  -   │  -  │  -  │  -  │  +  │  -  │ -  │  -  │  +  │  -   │

│живания и ремон-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│та  здания,  его│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│инженерных  сис-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│тем,  электроус-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│тановок и обору-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│дования, балл   │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│                │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│Расчетный   срок│  Т_ср │   -      │  +   │  +  │  +  │  +  │  -  │  -  │ +  │  +  │  +  │  +   │

│службы    здания│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│(элементов), год│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│                │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│Трудоемкость из-│  Т_из │Расчетный │  +   │  +  │  +  │  +  │  +  │  +  │ -  │  -  │  +  │  +   │

│готовления  зда-│       │измери-   │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│ния   (комплекта│       │тельный   │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│элементов),    в│       │регистра- │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│том числе строи-│       │ционный   │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│тельной   части,│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│нормо-часы/кв.м │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│и               │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│нормо-часы/куб.м│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│                │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│Трудоемкость    │Т_м(д) │То же     │  +   │  +  │  +  │  +  │  +  │  +  │ +  │  +  │  +  │  +   │

│монтажа  (демон-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│тажа)     здания│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│для  сборно-раз-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│борных  зданий),│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│человек\часы  на│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│квадратный  метр│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│и   человек\часы│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│на    кубический│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│метр            │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│                │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│Коэффициент     │  К_у  │Регистра- │  +   │  +  │  -  │  +  │  -  │  +  │ -  │  -  │  +  │  -   │

│унификации, %   │       │ционный   │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│                │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│Расход  материа-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│лов (без ходовой│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│части):         │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│сталь,  кг/м2  и│  М_с  │Расчетный │  +   │  +  │  +  │  +  │  -  │  +  │ -  │  -  │  +  │  +   │

│кг/м3           │       │регистра- │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│                │       │ционный   │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│                │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│пиломатериалы,  │  М_д  │          │  +   │  +  │  +  │  +  │  -  │  +  │ -  │  -  │  +  │  +   │

│ДСП, ДВП,  фане-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│ра,  приведенные│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│к круглому  лесу│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│(древесина),    │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│м3/м2 и м3/м3   │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│                │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│Транспортабель- │   -   │То же     │  +   │  +  │  +  │  +  │  +  │  +  │ -  │  -  │  +  │  -   │

│ность    здания,│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│балл            │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│                │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│Коэффициент точ-│  К_т  │   "      │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│ности технологи-│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│ческих процессов│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│                │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│Приведенные  за-│  П_з  │   "      │  -   │  +  │  +  │  +  │  -  │  +  │ -  │  -  │  -  │  -   │

│траты, руб./м2 и│       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│руб./м3         │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│                │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

│Показатель   па-│  П_ч  │   -      │  +   │  +  │  -  │  -  │  -  │  +  │ -  │  -  │  -  │  -   │

│тентной чистоты │       │          │      │     │     │     │     │     │    │     │     │      │

└────────────────┴───────┴──────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴──────┘

Примечания.

1.  Единица  измерения   основного   показателя   определяется   при

проектировании в соответствии с разновидностью здания.

2. Для производственных  зданий  показатели  трудоемкостей,  расхода

материалов и  приведенных  затрат  приводят  также  к  единице  измерения

основного показателя.

3. Знак "+"  означает  применяемость,  знак  "-"  -  неприменяемость

показателя.